## Slide 1: Лабораторная работа «Моделирование механики электропривода»
Маматов Александр Геннадьевич, к.т.н., ассистент ф. СУиР,
руководитель группы научно-технического развития, НПЦ «Прецизионная Электромеханика»

## Slide 2: Варианты

## Slide 3: Задание 1 «Расчет кинематической схемы»

## Slide 4: Задание 1 «Расчет кинематической схемы»
Исходные данные:
G = 5000 кгс – вес груза;
v = 1 см/c – требуемая скорость подъема груза;
nдв = 725 об/мин – скорость вращения двигателя;
ηзп = 0,9 – КПД зубчатой передачи;
jmax = 5 – максимально возможное передаточное число

## Slide 5: Задание 1 «Расчет кинематической схемы»
Определить:
передаточное отношение и число ступеней редуктора;
мощность и вращающий момент двигателя;
момент инерции, приведённый к валу двигателя, считая массу барабана равной 20 кг, а моменты инерции валов всех ступеней редуктора равными 0,02 кг*м2;
Передачу с числом j < jmax отнести к выходному валу редуктора. Момент инерции входного вала редуктора принять равным 0,005 кг*м2

## Slide 6: Задание 2 «Расчет кинематической схемы винтового домкрата с электроприводом»
Определить скорость вращения, момент на валу и мощность двигателя, необходимого для привода домкрата, предназначенного для подъёма груза массой m со скоростью v, и произвести его выбор из серии 5А. Если номинальная скорость не соответствует расчётной, скорректировать ременную передачу изменением диаметра шкива двигателя d1

## Slide 7: Задание 2 «Расчет кинематической схемы винтового домкрата с электроприводом»
Исходные данные:
,
- диаметры шкивов ременной передачи
- число заходов и шаг гайки винтовой передачи
- КПД: ременной передачи, зубчатой пары, винтовой пары, цепной передачи
- передаточное отношение цепной передачи
- масса и линейная скорость груза
- число зубьев зубчатого колеса
- моменты инерции валов редуктора
- жёсткость: соединительных муфт, ременной передачи, цепной передачи

## Slide 8: Исходные данные к работе

## Slide 9: Исходные данные к работе

## Slide 10: Задание 3 «Определение параметров расчётных схем и резонансных частот»
Используя данные Задания 1, определить параметры расчётных схем (а-в) и резонансные частоты пяти-, трёх- и двухмассовой системы тел

## Slide 11: Задание 4 «Моделирование двухмассовой нагрузки в Simulink/Simscape »
Исходные данные:
J1 – момент инерции первой массы;
J2 – момент инерции второй массы;
K12 – коэффициент жесткости;
B12 – коэффициент демпфирования;
ML1 – статический момент действующий на первую массу (сухое трение)
ML2 – статический момент действующий на вторую массу (активный момент)
M – момент электрического двигателя

## Slide 12: Задание 4 «Моделирование двухмассовой нагрузки в Simulink/Simscape »
Исходные данные:

## Slide 13: Задание 4 «Моделирование двухмассовой нагрузки в Simulink/Simscape »
Задания:
Получить передаточную функцию (ПФ) от момента двигателя к скорости вращения первой массы.
Аналитически посчитать частоты антирезонанса и резонанса.
Построить ЛАЧХ по полученной ПФ, убедиться что частоты антирезонанса и резонанса совпадают с рассчитанными.
Построить модели двухмассовой нагрузки в Simulink и Simscape. Убедиться, что модели работают идентично. Убедиться, что частота колебаний скорости соответствует рассчитанной резонансной частоте.

## Slide 14: Момент «сухого» трения

## Slide 15: Моделирование в Simscape

## Slide 16: Моделирование в Simscape

## Slide 17: Моделирование в Simscape

## Slide 18: Моделирование в Simscape

## Slide 19: Моделирование в Simscape

## Slide 20: Моделирование в Simscape

## Slide 21: Спасибо за внимание!
amamatov@itmo.ru