## Slide 1: Электрический привод Лабораторная работа «Исследование электропривода с ДПТ независимого возбуждения»
Маматов Александр Геннадьевич, к.т.н., ассистент ф. СУиР,
руководитель группы научно-технического развития, НПЦ «Прецизионная Электромеханика»

## Slide 2: Задание 1 «Исследование статических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
- активное сопротивление обмотки якоря
Исходные данные:
- индуктивность обмотки якоря
- номинальное потокосцепление
- номинальное напряжение
- номинальный момент
- момент инерции вала

## Slide 3: Задание 1 «Исследование статических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
Механическая характеристика
a) Построить семейство механических характеристик при регулировании напряжения питания: с
б) Построить семейство регулировочных характеристик при изменении напряжения питания и следующих моментах нагрузки:

## Slide 4: Задание 1 «Исследование статических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
в) Построить семейство механических характеристик при регулировании магнитного потока:
г) Построить семейство регулировочных характеристик при изменении потокосцепления и следующих моментах нагрузки:
д) Построить семейство механических характеристик при регулировании сопротивления якоря:
е) Построить семейство регулировочных характеристик при изменении сопротивления якоря и следующих моментах нагрузки:

## Slide 5: Задание 1 «Исследование статических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
Чтобы построить кривую механической характеристики фиксируем регулируемый параметр (напряжение, потокосцепление или сопротивление) на каком-либо значении и варьируем значение момента.
Чтобы построить кривую регулировочной характеристики фиксируем значение момента на каком-либо значении и варьируем регулируемый параметр (напряжение, потокосцепление или сопротивление).

## Slide 6: Задание 2 «Исследование динамических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
Динамическая модель ДПТ НВ :
а) Рассчитать передаточную функцию от напряжения якоря к скорости вращения двигателя.
б) Получить аналитическое выражение для корней характеристического уравнения.

## Slide 7: Задание 2 «Исследование динамических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
При каком условии переходные процессы по скорости будут иметь колебательный характер?
Как можно изменить характер переходных процессов в приводе?
в) Рассчитать передаточную функцию от напряжения якоря к току двигателя.
г) Рассчитать передаточную функцию от момента нагрузки к скорости вращения.
д) Рассчитать передаточную функцию от момента нагрузки к току двигателя.
Найти корни характеристических уравнения. Какими параметрами определяется характер и длительность переходных процессов?

## Slide 8: Задание 2 «Исследование динамических характеристик электропривода с ДПТ НВ»
е) Построить модели ДПТ НВ в Simulink и Simscape
д) Построить графики скорости и момента двигателя при скачке управляющего воздействия (напряжения) и при скачке момента нагрузки.

## Slide 9: Модель Simulink

## Slide 10: Модель Simulink
Источник питания реализуем как идеальный усилитель управляющего сигнала, т.е. предполагаем, что мы можем регулировать входное напряжение.
Момент нагрузки двигателя. В этой модели делаю его равным номинальному.

## Slide 11: Модель Simulink. Скачки внешних воздействий

## Slide 12: Модель Simulink. Скачки внешних воздействий
Скачок управления
Скачок нагрузки
Лучше реализовать двумя отдельными моделированиями

## Slide 13: Модель Simscape

## Slide 14: Модель Simscape

## Slide 15: Модель Simscape

## Slide 16: Задание 3 «Синтезировать систему регулирования скорости ДПТ НВ»
а) Синтезировать одноконтурную систему управления с ПИД-регулятором
- коэффициент усиления управляющего сигнала, для ДПТ НВ равен напряжению источника питания (номинальному напряжению)
- управляющий сигнал - выходной сигнал регулятора

## Slide 17: Задание 3 «Синтезировать систему регулирования скорости ДПТ НВ»
Уравнение «реального» ПИД регулятора:
- настраиваемые коэффициенты регулятора
- малая постоянная времени, определяющая запаздывание «реального» дифференцирования. Принять равной 0.1 мс
- ошибка регулирования
Настроить коэффициенты можно подбором, встроенными средствами MATLAB, методом Циглера-Николса (https://microtechnics.ru/nastrojka-pid-regulyatora-metod-cziglera-nikolsa/)

## Slide 18: Структура системы управления с ПИД - регулятором

## Slide 19: Варианты

## Slide 20: Спасибо за внимание!
amamatov@itmo.ru